LED照明产品认证规则新旧版本差异

- 《普通照明用自镇流LED灯安全与电磁兼容认证规则》

CQC12-465138-2010的修订内容如下：

——修改单元划分原则；

——减少了标志的检验数量、修改了型式试验时限、样品描述和关键零部件清单；;

——证书有效期改为长期有效，删除复审的要求；

——修改了加贴标志的要求。

- 《LED道路/隧道照明产品节能认证规则》

CQC31-465392-2013与 CQC31-465392-2010的差异如下：

——CQC 3127-2013替代CQC 3127-2010，GB 17625.1-2012替代GB17625.1-2003；

——申请认证提交资料中增加《额定寿命承诺书》，并在附录中提供相应模板；

——修订型式试验检验项目和检验方法，增加早期失效、适用工作电压和适应环境温度的检验要求，删除电磁兼容抗扰度和10000h光通维持率的检验要求；

——增加对具有调光功能的LED道路/隧道照明产品的节能认证特殊要求；

——修订认证的检验时限，由原来的三个阶段调整为两个阶段，并对应调整认证证书的发放；

——减少获证产品监督抽样数量，调整监督检验项目；

——明确证书到期后的复审要求；

——调整了样品描述、关键零部件清单。

- 《LED筒灯节能认证规则》

CQC31-465315-2013与CQC31-465315-2010的差异如下：

——CQC 3128-2013替代CQC 3128-2010，GB 17625.1-2012替代GB17625.1-2003；

——申请认证提交资料中增加《额定寿命承诺书》，并在附录中提供相应模板；

——修改单元划分原则；

——增加送样数量；

——根据新版技术规范调整检验项目及要求，增加可调光产品的要求；

——调整工厂质量控制检测要求；

——调整监督抽样项目；

——明确复审内容；

——调整认证证书颁发程序；

——调整了样品描述、关键零部件清单。

- 《反射型自镇流LED灯节能认证技术规范》

CQC31-465317-2013与CQC31-465317-2010的差异如下：

——修订适用范围，本规则的适用于额定电压220V～，频率50Hz交流电源，额定功率为60W及以下，采用E27灯头的反射型自镇流LED灯。

——CQC 3129-2013替代CQC 3129-2010，GB 17625.1-2012替代GB17625.1-2003；

——申请认证提交资料中增加《额定寿命承诺书》，并在附录中提供相应模板；

——修订型式试验检验项目和检验方法，增加早期失效、颜色不均匀度、中心光强维持率、颜色漂移、适用工作电压、适应环境温度和光生物安全的检验要求，删除显色指数稳定性和10000h光通维持率的检验要求；

——修订认证的检验时限，由原来的三个阶段调整为两个阶段，并对应调整认证证书的发放；

——减少获证产品监督抽样数量，调整监督检验项目；

——明确证书到期后的复审要求；

——调整了样品描述、关键零部件清单。