附件1：GB 21521-2014与原GB 21521-2008、GB 25956-2010标准的主要差异汇总表

| 序号 | 标准项目 | GB 21521-2014与GB 21521-2008、GB 25956-2010相比，主要变化如下 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | ① 将产品合并，复印机、打印机、传真机及多功能一体机全部适用。 ② 规定打印头针数大于48的针式打印机不适用于本标准。 |
| 2 | 术语和定义 | ①增加了多功能一体机、输出速度的定义，有助于限值的确定。 ②将关闭状态、工作状态、准备状态、睡眠状态、自动关闭状态、待机状态统一列入标准中。 |
| 3 | 技术要求 | ①提高了产品各能效等级的指标要求。 ②删除了原GB 21521-2008的关机状态能耗的技术要求。 ③增加了典型能耗修正值的内容（根据产品纸路宽度对测量结果值进行修正，最大输出纸路宽度大于等于275mm的产品，增加0.3W）。 ④删除了原GB 21521-2008中3.4“目标能效限定值”。 |
| 4 | 测试项目 | ①删除了原GB 21521-2008的关机状态能耗的测试项目。 ②沿用典型能耗、操作模式功率、待机功率、睡眠状态预设延迟时间的测试项目。 |
| 5 | 测试方法 | ①试验设置方面的变化： ⑴增加了JB/T 6872静电复印机显影剂消耗量测试版，（只有单色黑白复印功能）。 ⑵产品只要有打印功能，就要采用打印功能进行测试。 ⑶测试接口的选择。应按照标准中表A.1的优先顺序进行测试接口选取。 注：首选为网口测试。 ②典型能耗（TEC）的测试分成两种情况（将产品分为两类；睡眠和自动关机模式分别进行测试）。 （测试方法的变化涉及到产品需重新送样测试） |
| 6 | 计算方法 | 将原GB 21521-2008中4.2的计算方法和GB 25956-2010中5.2的计算方法列入了附录C、附录D。 |
| 7 | 附加功能 功率因子 | ①修改了原GB 25956-2010中表5的附加功能功率因子。 注：增加了传真调制解调器、扫描功能、触摸板显示屏的附加功能功率因子。 ②数据接口类的附加功能功率因子的选取：总数由3个变为最多选取2个。 ③删除了基本值、附加值的取值方式。 |