附件1

延长线插座（电线加长组件）新旧标准差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 标准条款 | 延长线插座（电线加长组件）新旧标准差异 | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 2099.1-2008 | GB 2099.7-2015 |  |
| 1 | 4 一般要求 | 采用GB 2099.1-2008第4章。 | 增加了：延长线插座的部件（如，插头、插座和软缆）应完全符合这些部件的相关标准，并已经通过试验验证。 预期安装到延长线插座上的移动式插座除了符合GB 2099.1—2008标准中适用的要求外，也应符合本部分中适用的要求。 | 做补充检查。 若有关部件没有通过试验验证，则对有关部件做补充试验。 |
| 2 | 8 标志 | 采用GB 2099.1-2008第8章。 | 8.1 增加了：额定电流和/或功率标识、最大允许功率标志、盘绕使用的警告标识的要求。 8.9增加了：可拆线移动式插座的连接三芯软缆的说明。 | 做补充检查。 |
| 3 | 9 尺寸检查 | 采用GB 2099.1-2008第9章。 | 9.1 增加了：移动式插座上允许将GB 1002标准2P插座插孔与2P+E插座插孔排列组合，但2P插座的插孔和2P+E插座的插孔不能相互重合或共用。 | 做补充试验。 |
| 4 | 10 防触电保护 | 采用GB 2099.1-2008第10章。 | 替换为：10.1 延长线插座应设计和构造成，当它按正常使用要求安装和接好线后，带电部件是不易触及的，即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此。 10.2 延长线插座应设计和构造成，当它按正常使用要求安装和接好线后，带电部件是不易触及的，即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此。 | 做补充试验。 |
| 5 | 14 延长线插座的结构 | 采用GB 2099.1-2008第14章。 | 本节标题改为“延长线插座的结构”，新增条款：14.1、14.2、14.3、14.4、14.5。 | 做补充试验。 |
| 6 | 16 耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | 采用GB 2099.1-2008第16章。 | 替代为：延长线插座的防护等级与插头和移动式插座的最低防护等级相同。 | 做补充检查。 |
| 7 | 24.8 | 采用GB 2099.1-2008第24.8条。 | 增加：对由N极插销驱动打开的保护门，不需要进行本试验。 | 做补充检查。 |
| 8 | 28 绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化 | 采用GB 2099.1-2008第28章。 | 28.1.1增加了：针焰试验。 | 对满足28.1.1规定的移动式插座的绝缘材料部件，做针焰试验。 |
| 9 | 101 电磁兼容性（EMC）要求 | 无 | 补充了：装在延长线插座里的电子元件，应符合有关标准中的EMC要求。 | 若有此电子元件，则做补充试验。 |